## Slide 1
Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados
Memento paramétrage de la détresse
SDIS 14
Service OPS et Service SIC
Version du 21/06/2022

## Slide 2
CG
Pref 14
Service SIC
TMP/TWP
CODIS 14
L’appel de détresse en mode relayé (TKG)
VPC
VLCG
2 Infrastructures réceptionnent automatiquement la détresse:
CODIS
Véhicule PC si sous couverture du relais porteur de la détresse
Les récepteurs ANTARES/ACROPOL peuvent se connecter manuellement sur la détresse s’il sont sous couverture du relais porteur de la détresse (pas d’avertissement automatique)
Notes: - Peut être géolocalisé si le terminal est équipé de GPS
- Enregistrement de la Com. de détresse
- Tracabilité et enregistrement de la voix

## Slide 3
CG
Pref 14
Service SIC
TMP/TWP
CODIS
L’appel de détresse en mode non relayé (DIR)
VPC
VPC
Tous les équipements ANTARES/ACROPOL et uniquement à portée radio de l’émetteur réceptionnent la détresse:
Portatifs/BER/CIS
Gendarmerie
SAMU/SMUR
VLCG
Notes: - Pas de traçabilité
- Pas d’enregistrement de la com de détresse
- Pas de géolocalisation
- Porté de la com de détresse radioélectrique comme en mode DIR

## Slide 4
- Le 1er équipement qui décroche la SOS détresse conserve la communication avec l'émetteur.
- Les autres récepteurs peuvent se reconnecter à la SOS détresse pour communiquer, s’ils sont à portée radio de l’émetteur en DIR; ou du relais en mode relayé
3
2
1
1
2
Flèche droite: Groupe
Sélectionner: SOS(1)
SOS(1): Entrer
3